| UKR | RUS |
| --- | --- |
| ІНСТРУКЦІЯ З ДЕМОНТАЖУ ЕЛЕМЕНТІВ РЕКУПЕРАТОРА | ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ ЭЛЕМЕНТОВ РЕКУПЕРАТОРА |
| ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНЬОЇ КРИШКИ РЕКУПЕРАТОРА Витягніть кришку. Відігніть обмежувачі та вийміть кришку. Від`єднайте проводи живлення та шлейф передачі даних (в деяких підключеннях встановлено фіксатори, на які необхідно натиснути перед від’єднанням). | ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ РЕКУПЕРАТОРА Потяните за крышку. Отогните ограничители и снимите крышку. Отсоедините провода питания и шлейф передачи данных (в некоторых подключениях установлены фиксаторы, на которые необходимо нажать перед отсоединением). |
| ДЕМОНТАЖ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ РЕКУПЕРАТОРА Відкрутіть фланець передньої кришки рекуператора. Вийміть внутрішній блок рекуператора. Зніміть накладні канали (вони усувають змішування повітряних потоків). Накладний канал в передній частині також працює як клапан, що блокує приплив. | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА РЕКУПЕРАТОРА Открутите фланец передней крышки рекуператора. Снимите внутренний блок рекуператора. Снимите накладные каналы (они устраняют смешивания воздушных потоков). Накладной канал в передней части также работает как клапан, блокирующий приток. |
| Від’єднайте проводи від двигунів. Відкрутіть перпендикулярні гвинти, що фіксують двигуни до теплообмінника та відчепіть їх (зніміть їх). Від’єднайте додаткові навісні електрокомпоненти (внутрішню перехідну плату, догрів конденсатовідводу, датчики температури) (за наявності). | Отсоедините провода от двигателей. Открутите перпендикулярные винты, фиксирующие двигатели к теплообменнику и отцепите их (снимите их). Отсоедините дополнительные навесные электрокомпоненты (внутреннюю переходную плату, догрев конденсатоотвода, датчики температуры) (при наличии). |
| РОЗБІР ПЕРЕДНЬОЇ КРИШКИ ТА ДЕМОНТАЖ ПЛАТИ КЕРУВАННЯ Відкрутіть гвинти з передньої кришки. Від’єднайте передню частину кришки. Від’єднайте всі шлейфи та проводи від плати керування (в деяких підключеннях встановлено фіксатори, на які необхідно натиснути перед від’єднанням). | РАЗБОР ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ И ДЕМОНТАЖ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ Открутите винты с передней крышки. Отсоедините переднюю часть крышки. Отключите все шлейфы и провода от платы управления (в некоторых подключениях установлены фиксаторы, на которые необходимо нажать перед отсоединением). |
| Вийміть перехідну плату та датчики, що знаходиться в ребрах передньої кришки (за наявності). Відкрутіть 2 гвинти, що фіксують плату керування. Демонтуйте плату керування. | Снимите переходную плату и датчики, которые находится в ребрах передней крышки (при наличии). Открутите 2 винта, фиксирующие плату управления. Демонтируйте плату управления. |
| ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ З ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ (А) Відсуньте вниз нижню кришку від пульта, натискаючи на обмежувач (випадкового відкриття), щоб відкрити відділ з батарейкою. Видаліть батарейку з елементу, що фіксує ї ї в пульті керування. ! Не викидайте батарейки зі звичайними відходами. Зверніться до спеціалізованих місцевих органів для правильної утилізації батарейок. | УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (А) Отодвиньте вниз нижнюю крышку от пульта, нажимая на ограничитель (случайного открытия), чтобы открыть отдел с батарейкой. Удалите батарейку из элемента, фиксирующего ее в пульте управления. ! Не выбрасывайте батарейки с обычными отходами. Обратитесь в специализированные местные организации для правильной утилизации батареек. |
| ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ З ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ (B) Відсуньте нижню кришку від пульта, щоб відкрити відділ з батарейками. Видаліть батарейки за напрямком від ‘+’ до ‘-’ кожного елементу живлення. ! ! Не викидайте батарейки зі звичайними відходами. Зверніться до спеціалізованих місцевих органів для правильної утилізації батарейок. | УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (В) Отодвиньте нижнюю крышку от пульта, чтобы открыть отдел с батарейками. Удалите батарейки по направлению от "+" к "-" каждого элемента питания. ! ! Не выбрасывайте батарейки с обычными отходами. Обратитесь в специализированные местные организации для правильной утилизации батареек. |
| НОТАТКИ | ЗАМЕТКИ |